МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «КАРГАСОКСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ГЛАВА ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.07.2008 									№71

О создании и поддержании в постоянной

готовности к использованию технических

средств управления и объектов гражданской

обороны на территории муниципального

образования «Каргасокское сельское поселение»

В соответствии с Федеральным законом от 12.02.1998 г. №28-ФЗ «О гражданской обороне», в целях создания и поддержания в постоянной готовности к использованию технических средств управления и объектов гражданской обороны на территории муниципального образования «Каргасокское сельское поселение»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.  Утвердить Положение о создании и поддержании в постоянной готовности к использованию технических средств управления и объектов гражданской обороны на территории муниципального образования «Каргасокское сельское поселение» (прилагается).

2. Рекомендовать руководителям предприятий. Организаций и учреждений, расположенных на территории Каргасокского сельского поселения, независимо от их организационно-правовой формы и формы собственности в срок до 31 октября 2008 года организовать и провести мероприятия по созданию и поддержанию в постоянной готовности к использованию технических средств управления, объектов гражданской обороны в соответствии с Положением о создании и поддержании в постоянной готовности  к использованию технических средств управления и объектов гражданской обороны муниципального образования «Каргасокское сельское поселение».

3. Ведущему специалисту администрации Каргасокского сельского поселения Б. Я. Шевелеву организовать контроль за наличием и состоянием технических средств управления в населенных пунктах и организациях, расположенных на территории Каргасокского сельского поселения.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава поселения 								К. Н. Никитин

Шевелев Борис Яковлевич

2-34-17

Утвержден Постановлением Главы

Каргасокского сельского поселения

№71 от 30.07.2008 года

ПОЛОЖЕНИЕ

О создании и поддержании в постоянной готовности к использованию технических средств и объектов гражданской обороны на территории муниципального образования «Каргасокское сельское поселение»

1. Система управления гражданской обороны (далее - ГО) есть совокупность органов и пунктов управления всех звеньев, объединенных средствами связи и оповещения.

2. Пункт управления (далее – ПУ) – специально оборудованное помещение или транспортное средство, предназначенное для размещения и обеспечения работы соответствующего органа управления объектов ГО.

Основным элементом ПУ является узел связи, который представляет собой организационно-техническое объединение сил и средств связи, развернутых на ПУ (основном, подвижном (далее - ППУ), защищенным (далее – ЗПУ) для осуществления обмена информацией в процессе управления.

3. Для обеспечения непрерывного руководства мероприятиями ГО на объектах в каждом звене управления заблаговременно создается система связи, которая развертывается по полной схеме при переводе объектов ГО с мирного на военное положение.

Система связи включает:

- узлы связи основного ПУ и ППУ;

- линии и каналы связи, выделяемые в распоряжение органов, уполномоченных на решение задач в области ГО муниципального образования «Каргасокское сельское поселение», предприятием связи;

- резерв сил и средств связи.

Система связи строится по принципу прямых связей между ПУ с использованием всех видов сетей связи.

4. Система оповещения включает технические средства, используемые для осуществления оповещения, дежурные службы органов, уполномоченных на решение задач в области ГО, осуществляющие оповещение, управление оповещением.

Система оповещения должна обеспечивать как централизованное, так и децентрализованное (местное) оповещение населения.

Под техническими  средствами управления (ТСУ) понимается совокупность средств связи, оповещения, авторизированных систем управления,  отдельных установок, предназначенных для обеспечения управления и оповещения в различных условиях обстановки.

5. Технические средства ПУ в мирное время поддерживаются в состоянии, обеспечивающем приведение их в готовность к использованию по назначению в сроки, установленные нормативными документами.

Это обеспечивается:

- знанием обслуживающим персоналом устройств оборудования и правил их эксплуатации;

- соблюдением требований правил техники безопасности;

- практическими навыками личного состава по обслуживанию и ремонту технических средств управления (далее – ТСУ);

- своевременным планированием, четкой организацией и точным выполнением всех мероприятий по обслуживанию и ремонту ТСУ;

- своевременным пополнением запасных инструментов и принадлежностей для ремонта ТСУ.

6. ТСУ при повседневной эксплуатации должны содержаться в исправности в готовности к действию.

Графики работы отдельных ТСУ разрабатываются начальником (комендантом) ПУ и утверждаются руководителем организации на балансе которой находится ТСУ.

7. ТСУ объектов ГО муниципального уровня создаются, совершенствуются и поддерживаются в постоянной готовности к задействованию под руководством начальников объектов ГО органами, осуществляющими управление объектами ГО на территории муниципального образования «Каргасокское сельское поселение», с участием  служб оповещения и связи.

8. Местные ТСУ и объекты ГО создаются, совершенствуются и поддерживаются в постоянной готовности к задействованию под руководством соответствующих начальников объектов ГО органами, осуществляющими управление объектами ГО на территории муниципального образование «Каргасокское сельское поселение», с участием служб оповещения и связи объектов ГО.

9. Объектовые ТСУ создаются, совершенствуются и содержатся в постоянной готовности к работе руководителями объектов.

10. Поддержание постоянной готовности к работе ТСУ и объектов ГО достигается выполнением технических мероприятий, которые включают:

- контроль за техническим состоянием ТСУ;

- проведение своевременного и качественного технического обслуживания и ремонта;

- планирование, учет эксплуатации и ремонт систем, средств управления;

- выявление и устранений причин, которые могут привести к неисправностям и отказам ТСУ;

- создание установленных запасов ТСУ, их учет и хранение;

- сбор, обобщение и анализ данных о техническом состоянии систем, средств управления, оборудования, разработку практических мероприятий по улучшению их технической эксплуатации;

- своевременное выполнение расхода и потерь техники и имущества;

- разработка и ведение необходимой эксплуатационно-технической документации.

11. ТСУ должны содержаться в исправном состоянии и готовности к использованию по предназначению в соответствии с установленным порядком и режимами работы, предусмотренными руководящими и эксплуатационными документами.

12. Изменение режимов работы ТСУ (включение, отключение, переход на резервные системы и средства) осуществляется дежурным персоналом с записью в журнал дежурства.

13. Ежемесячный и годовой учет работы ТСУ фиксируется в формулярах (паспортах).

14. При повседневной эксплуатации ТСУ обеспечиваются электроэнергией от внешних (основных) источников электроснабжения. При этом:

- в помещениях, где находится дежурный персонал, предусматривается рабочее и аварийное оповещение;

- дежурный генератор (далее – ДГ) находится в готовности к пуску и приему нагрузки;

- потребители постоянного тока питаются от выпрямительных устройств, работающих в буферном режиме с аккумуляторными батареями.

15. В целях проверки готовности ДГ к длительному использованию производится опробование их работоспособности не реже одного раза в месяц до одного часа с нагрузкой 85-100% от номинальной и с поочередной проверкой всех элементов автоматики.

Проверка работоспособности ДГ на холостом ходу продолжительностью более 30 минут запрещается.

16. В ходе учений и тренировок проверяется работа дизель-электрических станций, устройств гарантированного питания и аккумуляторов батарей (далее – АБ) на реальную нагрузку в условиях внезапного отключения внешних источников электропитания.

17. АБ содержатся в режиме подзаряда или заряда – разряда и находятся в постоянной готовности к приему нагрузки. При постоянном использовании ТСУ осуществляется ежедневный контроль за состоянием АБ путем внешнего осмотра и проведения соответствующих измерений на элементах. При непостоянном использовании ТСУ контроль проводится периодически. Один раз в год определяется фактическая емкость АБ.

18. Обеспечение технической готовности к использованию средств управления достигается своевременным и точным выполнением руководящих документов по их техническому обслуживанию и эксплуатации.

Для этой цели необходимо:

- проведение технического обслуживания средств управления в соответствии с разработанными планами и графиками;

- контроль за техническим состоянием средств управления;

- своевременное проведение ремонта средств управления, соединительных и абонентных линий;

- надзор и проверка контрольно-измерительной аппаратуры;

- контроль за состоянием и проведением плановых измерений аппаратуры, каналов и линий связи;

- материально-техническое обеспечение;

- ведение эксплуатационно-технической документации.

19. Техническое обслуживание и эксплуатация ТСУ и объектов ГО проводится штатным персоналом и специалистами других организаций в соответствии с заключенными договорами и согласованными положениями.

20. Планирование и организация проведения технического обслуживания и ремонта ТСУ и объектов ГО осуществляется инженерным персоналом или должностным лицом, назначенным начальником (руководителем) организации, на балансе которой находится средства управления.

21. Виды, периодичность и объем работ по техническому обслуживанию и ремонту средств управления и объектов ГО устанавливаются соответствующими руководящими и эксплуатационными документами.

22. Основанием для проведения работ является годовой план технического обслуживания и ремонта средств управления и объектов ГО.

23. Внеплановые работы по техническому обслуживанию и ремонту отдельных средств управления могут проводиться по указанию инженера.

24. При проведении технического обслуживания, ремонта средств управления сторонними организациями, приемка произведенных ими работ осуществляется по акту комиссии, составленной из представителей собственников средств управления и этих организаций.